Раздел I

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Техническая характеристика

Модели

Модели

Параметры

ГАЗ-21 Р

ГАЗ-21 УС

| ГАЗ-21 Т | ГАЗ-22 В | ГАЗ-22 Д |
| --- | --- | --- |

Общие данные Число мест ..........

Габаритные размеры, мм:

длина .........

ширина ........

высота (без нагрузки) .....

База, мм^ ........

Расстояние от низшей точки автомобиля до поверхности дороги, мм Сухой вес, кг .........

Максимальная скорость, км/ч . . .

Эксплуатационный расход топлива, л/100 км ..........

5

1620

190 1350

130

11—13,5

5 или 2 и 400 кг груза

4830

1800

1630

2700

200 1450

125

12—14

4 и 1 на носилках

1800 (с учетом фонаря на крыше)

190 1450

120

11,5—13,5

Двигатель

Число цилиндров ........

Рабочий объем, л ........

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм .....••••• Максимальная мощность, л. с. ....

Трансмиссия

Сцепление ........

Коробка передач ........

Карданная передача ., . . .

Главная передача ......

Передаточное число главной передачи ..... Дифференциал . . .

Полуоси .........

Ходовая часть

Подвески:

передняя .......

задняя ........

Амортизаторы .......

Стабилизатор поперечной устойчивости ........

4

2,445

92х92

75

Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом - Механическая, трехступенчатая с синхронизаторами на второй и третьей передачах

Открытого типа, имеет два вала и три шарнира, а также промежуточную опору

Гипоидная

4,55

Конический, с двумя сателлитами Фланцевые полуразгруженного типа

Независимая, рычажно-пружинная, смонтирована на отъемной поперечине

Рессорная, на листовых продольных рессорах

Передние и задние гидравлические, телескопического типа, двухстороннего действия

Торсионного типа, расположен впереди передней подвески

Рулевое управление . . . :

Тормоза: Ножные ......

ручной .....

Глобоидальный червяк с двойным роликом

| Колодочные, с гидравлическим приводом Центральный, барабанного типа, привод механический, тросом |
| --- |
| Шины Размер в дюймах ...... | 6,70—15 7,10—15 6,70—15 или 7,00—15 |

Электрооборудование Система проводки .....

Номинальное напряжение, в.

Генератор ......

Аккумуляторная батарея

Однопроводная, отрицательный полюс соединен с массой'

12

Постоянного тока

Свинцевая, емкостью 54 а • ч

Заправочные емкости

Топливный бак, л .....

Система охлаждения, л.

.... 'Система смазки двигателя, л.

Воздушный фильтр, л ....

Картер коробки передач, л. ...

Картер заднего моста:

при замене масла без промывки картера, л.

при замене масла с промывкой картера или при заливке

нового, сухого картера, л ......

Картер рулевого механизма, л . .

Передние амортизаторы, л. ...

Задние амортизаторы, л ....

Система привода тормозов и сцепления, л .........

Передние ступицы, г. ......

60                                                        55                                              60

11,5

6,2

0,3

0,8

0,9

1,2

0,25

0,140 (каждый)

0,230 (каждый)

0,7

150 (каждая)

Регулировочные данные

Зазор между коромыслами и средними клапанами на

холодном двигателе (при 15—20° С), мм

Зазор у первого и восьмого клапанов, мм ........

Зазор между электродами свечей, мм

Зазор в прерывателе-распределителе, мм .........

Прогиб ремня вентилятора, мм. .

Свободный ход педали сцепления, мм

Свободный ход педали тормоза, мм

Нормальная температура воды в радиаторе ....... Давление воздуха в шинах пассажирского и санитарного автомобилей, кГ/см2 .......

Давление воздуха в шинах грузопассажирского автомобиля, кГ/см2:

шины 7,10—15" передних колес .....

задних. ”

шины 7,00—15" передних колес . . . .

". задних ”

0,25—0,30

0,20—0,25

0,8—0,9

0,35—0,45

8—10

32—40

6—9

80—85°С

1,7

1,7

2,1

2

2,3